## Slide 1
Bitte bildet Zweiergruppen

## Slide 2
GFS von J. Heilig
Microelektronik/Microcontroller

## Slide 3: Das Steckbrett Die Vor- und Nachteile
Microelektronik
Thema 1:

## Slide 4
Das Steckbrett
Die Leiterbahnen

## Slide 5: Die LED Light Emitting Diode Aufbau und Erste Versuche
Microelektronik
Thema 2:

## Slide 6: Der Aufbau der LED

## Slide 7: Der Erste Versuch
Die LED auf das Steckbrett stecken
Strom Quelle Anschließen

## Slide 8: Was ist Passiert?
Die LED hat kurz ganz hell geleuchtet
und ist danach wieder ausgegangen
Das nennt man Durchbrennen

## Slide 9: Wieso?
Die LED bekommt zu viel Spannung
Die LED(Rote) hat nur eine LED Durchlass Spannung zwischen
1,7V bis 2,1V.

## Slide 10: Die Lösung --- Der Widerstand
Wie errechnet man den Wiederstand?
Man benötigt dafür drei daten:
V = Betriebsspannung (in Volt, Quelle)
V_LED = Durchlassspannung der LED (in Volt, Forward Voltage)
I = gewünschter Betriebsstrom (in Ampere, DC Forward Current, Typisch 0,025)

## Slide 11: Die Formel:
R = (V - V_LED) / I

## Slide 12: Farbcodes Widerstände

## Slide 13: Der Zweite Versuch
Die LED auf das Steckbrett stecken
Wiederstand zwischen Anode und Positive Stromquelle
Strom Quelle Anschließen

## Slide 14: Theorie zu Microcontroller
Microcontroller
Thema 1:

## Slide 15: Was ist ein Microcontroller?
Was kann ein Microcontroller?

## Slide 16: Welche Alternativen gibt es in Betrieben?

## Slide 17: Versorgung des Microcontrollers

## Slide 18: Das LCD mit I2C LiquidCrystalDisplay Anschluss und Code
Microcontroller
Thema 2:

## Slide 19: Was ist ein „I2C-Schnitstelle“?
Inter-Integrated Circuit

## Slide 20: Anschließen
LCD mit I2C | Microcontroller
GND | GND
VCC | 5V
SDA | A4
SCL | A5

## Slide 21: Programmieren des LCD mit I2C

## Slide 22: Importieren der Bibliotheken
Wir müssen erstmal die Bibliotheken instillieren
#include <Wire.h> -> Wire.h für I2C Kommunikation
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
-> LiquidCrystal_I2C.h Für LCD Steuerung mit I2C

## Slide 23: Setup-Funktion
void setup() {
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
lcd.init();
lcd.backlight();
}

## Slide 24: Loop-Funktion Teil 1
void loop() {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Hello,");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("World!");
delay(2000);
lcd.clear();

## Slide 25: Loop-Funktion Teil 2
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("LiquidCrystal");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Display mit I2C");
delay(2000);
}

## Slide 26: Aufgaben mit dem LCD
Ändere den Text des LCD
Setze einen Text mittig.
Mache das der Text Länger bei einem Textblock bleibt
Füge einen 3 Textblock hinzu. -> Nach delay immer lcd.clear()

## Slide 27: Der Servo Motor Schrittmotor Anschluss und Code
Microcontroller
Thema 3:

## Slide 28: Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Motor und einem Servo Motor?

## Slide 29: Anschlüsse
Arduino | Bauteil
5V | Rote Kabel Servo
GND | Schwarzes Kable Servo
D9 | Gelbes Kabel Servo
D2 | Knopf 1
D3 | Knopf 2

## Slide 30: Der Aufbau

## Slide 31: Das Coden Teil 1
#include <Servo.h>
const int TASTER1_PIN = 2;
const int TASTER2_PIN = 3;
const int SERVO_PIN = 9;
Servo servo;

## Slide 32: Das Coden Teil 2
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(TASTER1_PIN, INPUT);
pinMode(TASTER2_PIN, INPUT);
servo.attach(SERVO_PIN);
}

## Slide 33: Das Coden Teil 3
void loop() {
if (digitalRead(TASTER1_PIN) == HIGH) {
Serial.println("Taster 1 gedrückt - Servo fährt vorwärts");
servo.write(180);
delay(1000);
servo.write(90);
Serial.println("Servo fährt zu Ausgangsposition");
}

## Slide 34: Das Coden Teil 4
if (digitalRead(TASTER2_PIN) == HIGH) {
Serial.println("Taster 2 gedrückt - Servo fährt …");
servo.write(0);
delay(1000);
servo.write(90);
Serial.println("Servo fährt zu Ausgangsposition");
}
}

## Slide 35: Die LED Steuern mit Arduino Blinken und Schalten
Microcontroller Programmieren
Thema 4:

## Slide 36: LED Blinken lassen – Aufbau

## Slide 37: LED Blinken lassen – Code Hilfe
Speichert die Pin-Nummer als Variabel, so könnt ihr sie oben ändern und sie wird überall im Skript angepasst
Ihr müsst den Pin auf Output stellen: pinMode(ledPin, OUTPUT);
An und Ausschalten mit digitalWrite(ledPin, HIGH); HIGH ist an und LOW ist aus
Ihr dürft delay verenden

## Slide 38: LED Blinken lassen mit Knopf – Aufbau

## Slide 39: Die neue Loop-Funktion
void loop() {
int buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(1000);
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}
Die Knopf-Pin Variabel und den Pin-Mode müsst ihr selber Definieren. Bei Frage bitte melden

## Slide 40: Die Relais Schalten & Coden
Microcontroller Programmieren
Thema 5:

## Slide 41: Was können Relais?

## Slide 42: Wie verende ich die ganzen Anschlüsse richtig?
+; Die Versorgung der Platine.
-; Die Versorgung der Platine.
S; Zum Schalten.

## Slide 43: Wie Schalte ich die Relais?

## Slide 44: Beispielschaltung

## Slide 45: Mein Projekt: Als Beispiel was man mit dem Arduino machen kann.
Vorführung
Welche Bauelemente habe ich verwendet?
Was machen die Verwendeten Bauelemente?

## Slide 46
Ende & Fragen

## Slide 47: Quellen
LED-Info
LED Symbol
Schaltpläne sind selber gemacht mit TinkerCAD
Widestandstabele
Servo Bild
Relais Bild
Letzter Zugriff: 24.04.2023